|  | ÜRÜN BELGESİ | SHARK S1 |
| --- | --- | --- |
| Ürün Ref. 58650-003 Güvenlik Katg. S1 Ölçü Aralığı. 39 - 47 Ağırlık. (Ölç . 625 g Şekil A Genişlik 11 | Tanım: Siyah, yarma sığır derisinden, Ecodry astarlı, antistatik, şok darbe emilimli, kaymaz tabanlıdır. Ekler: Ayarlanabilir cırtlı bağlama sistemi Önerilen kullanım alanları: Mühendislik hizmetleri, depolama ve bakım işleri. Bakım ve Koruma: Her kullanımdan sonra, havalandırmalı bir ortamda temizleyerek, ayakkabı derisini uygun bir cila ile besleyiniz. Yıpratıcı kimyasallardan ve aşırı ısı hareketlerinden koruyunuz. ( T <-10 Ć, T> 150 Ć). Ayakkabınızı deniz suyuna, kireçli suya ve harçlı sulara daldırmayınız. |  |

| MALZEME VE AKSESUAR | TEKNİK GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- |

|  | Faz EN 344 | Tanım | Birim | Cofra Sonuçları | EN 345 istekleri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütün Ayakkabı | Ayakkabı burunluğu: Epoksi reçine ile kaplı, çelikten mamuldür. 200 J çarpma ve | 4.3.2.3.1 | Şok Direnci (şoktan sonraki serbest artış) | mm | 14,8 | ( 14 |
|  | 1500 kg a kadar sıkışma direncine sahiptir. | 4.3.2.4.1 | Sıkışma direnci(sıkışmadan sonraki serbest artış) | mm | 15,3 | ( 14 |
|  | Antistatik ayakkabı: Taban elektrostatik dağılıma göre imal edilmiştir. | 4.3.4.2 | Elektrik direnci — Islak — Kuru | M( M( | 110 385 | ( 0.1 ( 1000 |
|  | Enerji Emilim Sistemi: düşük yoğunluklu poliüretan, topuk profilli | 4.3.6 | Şok darbe emilim | J | > 39 | ( 20 |
| Üst | Yarma deri, siyah renkli Kalınlık 2.00 mm | 4.4.6 | Su buharı emiciliği Emme emsali | mg/cmq h mg/cmq | > 1,8 > 23 | ( 0,8 > 20 |
| Üst iç | Koyu gri, nefes alabilen, keçeden mamul | 4.5.4 | Su buharı emiciliği | mg/cmq h | > 6 | ( 2 |
| Astar | Kalınlık 1,2 mm |  | Emme emsali | mg/cmq | > 50 | ( 30 |
| Yanlar-Arka | Ecodry dokumadan siyah renkli, sürtünmeye dayanıklı | 4.5.4 | Su buharı emiciliği | mg/cmq h | > 3,6 | ( 2 |
| Astar | Kalınlık 1,0 mm |  | Emme emsali | mg/cmq | > 30 | ( 30 |
| İç taban | Texon(, antistatic, emici, sürtünme ve soyulmaya dirençli. | 4.7.4 | Sürtünme direnci | devir | > 400 | ( 400 |
| Taban | Antistatik, Siyah renkli üst kısma direk enjekte edilmiş Flex-Sole poliüretan malzemeden | 4.8.4 | Sürtünme direnci (hacım kaybı) | mm3 | 45 | ( 150 |
|  | Kaymaya, şoklara, sürtünmeye ve hidrokarbonlara karşı dirençlidir. | 4.8.5 | Bükülme direnci (kesik büyümesi) | mm | 2,5 | ( 4 |
|  |  | 4.8.9 | Hidrokarbon direnci (∆V= hacım küçülmesi) | % | + 0,4 | ( + 12 |
|  |  | ENV 13287 | Taban yapışma emsali | ---- | 0,21 | ( 0,15 |